Рецепции

«В&O»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Стойка рецепции – визитная карточка любого офиса. Это одновременно символ компании и элемент корпоративного стиля. Именно рецепция создает первое впечатление, которое порой оказывается самым сильным.  В зависимости от размеров помещения, можно составить рецепцию стильного современного дизайна и функциональности.  Оригинальные формы модулей позволяет сформировать волнообразную либо круглую форму. Элементы стоек, выполненные из ДСтП, практичны и долговечны. Все цветовые варианты ДСтП гармонично сочетаются с декоративными вставками из перфорированного металла, что является отличительной особенностью коллекции.

Коллекцию условно можно разделить на 2 части:

Первая часть: металлические экраны имеют перфорацию по всей    высоте рецепции. Боковые    стойки моделей  имеют прямоугольную форму. Столешницы не имеют радиуса закругления.

Вторая часть:  металлические перфорированные экраны  по высоте рецепции сочетаются с   экранами из ДСтП. Боковые стойки модулей  имеют радиус по одной из сторон, что позволяется увеличить площадь верхнего портала. Столешницы имеют радиус закругления.

часть первая                                                       часть вторая

Рис. 1 Примеры рецепций.

Условное деление модулей рецепции на 1 и 2 части

Элементы рецепций из первой и второй части могут    состыковываться между собой, но делать это не желательно с точки зрения общей стилистики окончательного изделия.

Внутреннее наполнение стоек выполнено в соответствии с последними требованиями эргономики: высота рецепции предусматривает установку даже 17-дюймовых компьютерных мониторов, наличие полок-перегородок для хранения канцелярских принадлежностей, отверстия для удобного прохождения кабелей от оргтехники.

Серия выполнена из высококачественной ламинированной ДСтП толщиной 25 и 16  мм с использованием  противоударной ПВХ кромки. Элементы рецепции устанавливаются на алюминиевые опоры квадратного сечения высотой 110 мм.

Рис. 2 Опора рецепции высотой 110  мм

Все элементы рецепции имеют одинаковую высоту 1161  мм.

В состав коллекции входят:

- стойки угловые;

-   стойки прямые;

-   стойки прямые (стеллажи);

-   шкафы   выкатные;

-   столы приставные.

2. ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЛЕКЦИИ

### СТОЙКИ УГЛОВЫЕ

В коллекции «В&О» стойки угловые отличаются габаритными размерами и углом изгиба.  Угол может быть как внутренний, так и наружный (45 и 90 градусов).  См. рис. 3.

Каркасы элементов рецепции, а также столешницы выполнены из ДСтП толщиной  25 мм. Внутренние перегородки каркасов и полки – из ДСтП толщиной 16 мм. Все открытые торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм.

В элементах рецепции с комбинированными экранами, столешницы имеют радиус закругления 50 мм.

Рис. 3 Стойки угловые

Все столешницы имеют отверстия для удобного прохождения проводов.  Столешница фиксируются между двумя стенками каркаса, а противоположной стороной опирается на хромированные опоры фирмы «IncolI» диаметром 60 мм.

В составе каждого модуля со столешницей предусмотрено  2 опоры. Однако,  в собранном изделии расположение можно изменять, а их количество - уменьшать в зависимости от конфигурации собираемых модулей рецепции.

### СТОЙКИ ПРЯМЫЕ

В коллекции «В&О» стойки прямые отличаются габаритными размерами и конфигурацией столешниц.  Столешница закрепляется между двумя стенками каркаса, а противоположной стороной опирается на хромированные опоры фирмы «IncolI» диаметром 60 мм.

В составе каждого модуля со столешницей предусмотрено  2 опоры. Однако,  в собранном изделии расположение можно изменять, а их количество - уменьшать в зависимости от конфигурации собираемых модулей рецепции.

Рис. 4 Стойки прямые

Каркасы элементов рецепции, а также столешницы выполнены из ДСтП толщиной  25 мм. Внутренние перегородки каркасов и полки – из ДСтП толщиной 16 мм. Все открытые торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм.

Столешницы, элементов рецепций с комбинированными экранами, имеют радиус закругления 50 мм. Все столешницы имеют отверстия для удобного прохождения проводов.

### СТОЙКИ ПРЯМЫЕ (СТЕЛЛАЖИ)

В коллекции «В&О» стойки прямые (стеллажи) отличаются габаритными размерами. Каркасы устанавливаются на алюминиевые опоры квадратного сечения  высотой 110 мм.

Рис. 4 Стойки прямые (стеллажи)

### ШКАФЫ ВЫКАТНЫЕ

### Тумбы представляют собой каркас  из ДСтП 25 мм, внутреннее наполнение которого выдвигается с помощью направляющей, установленной в верхней части корпуса,  и  двух опорных колес высотой 125 мм. На фасаде тумбы установлена релинговая ручка.

Рис. 5 Шкафы выкатные

Все элементы  рецепции жестко скрепляются между собой при помощи стяжек.

### СТОЛЫ ПРИСТАВНЫЕ

Стол приставной одной стороной крепиться к стойке с помощью соединительных пластин, а противоположной стороной опирается на хромированную опору фирмы «Incoll».

### 4. МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

Для производства используется экологически чистая ламинированная ДСтП класса Е1 производства «EGGER» (Австрия), «KRONOPOL» (швейцарский концерн «KRONO»), система управления качеством которых, соответствует стандарту ISO 9002;

Ударопрочная кромочная лента ПВХ производства «REHAU» и «DOLLKEN» (Германия);

Фурнитура производства «HETTICH», «HAFELE» (Германия), SISO (Дания), GAMET (Польша).

5. ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Коллекция «B&О» выпускается в различном цветовом исполнении. Все цвета можно разбить на две группы:

1. Основные цвета:

- венге (V2)

- марбелла  (85)

- орех «Болонья» (LL)

-груша «Арозо» (55)

- клен « Ванкувер» (КК)

-пепел (22)

-груша (33)

-темный орех (66)

2. Дополнительные цвета:

-жасмин (O)

- океан (Z4)

-олива (77)

-синий пепел (44)

# В дополнительных цветах могут изготавливаться следующие элементы:

- крышки стоек;

- столешницы;

- стол приставной;

- фасад тумбы.