Valencia

Редакция от 27.03.06

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Валенсия – коллекция мебели для руководителя.

Легкость конструкции и плавность линий подчеркнуты оригинальным металлическим подстольем.

Фигурная передняя панель стола придает динамику всему рабочему месту.

Оригинальные соединительные элементы несут не только  конструктивную, но и декоративную функцию.

Современная технология производства коллекции мебели Валенсия определяет её высокое качество, долговечность и надежность.

Наличие современной фурнитуры и комплектующих  позволяют коллекции мебели Валенсия чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Коллекция изготавливается из MDF – 38 мм и ДСтП – 18 мм.

В состав коллекции входят:

- столы

- столы для совещания

- приставки

- тумбы

- шкафы

Некоторые элементы коллекции имеют как правое, так и левое исполнение. В зависимости от пожеланий или потребностей элементы могут комбинироваться в любом сочетании, соответственно правые с правыми, а левые с левыми. Следует отметить, что стол не применяется без боковых приставок. В свою очередь, в зависимости от функциональной необходимости, боковые приставки могут опираться как на опору колонну, так и на тумбу с поворотным механизмом.

Коллекция включает в себя систему шкафов. Она состоит из десяти объемов, комбинирующихся между собой, декоративных боковых стенок, топов, накрывающих сборки каркасов и линейки фасадов. Гибкая система комбинаторики позволяет создавать комплекты шкафов на любой вкус.

2.ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЛЕКЦИИ

Столы.

Столешница имеет лекальную форму и изготовлена из плиты МДФ 38 мм. Для повышения  удобства в эксплуатации и улучшения внешнего вида край столешницы профильно обработан. Столешница облицована ПВХ пленкой методом вакуумного прессования

В качестве подстолья использованы две опоры (диаметр трубы 76 мм), одна опора-колонна (диаметр трубы 100 мм, диаметр нижнего диска 400 мм) и экран (1650х444 мм).

Все опоры имеют хромированные вставки и имеют регулировку по высоте 710(+15 мм).

Экран представляет собой лист металла толщиной 1 мм имеющий лекальную форму. Одна сторона имеет загиб для присоединения к опоре (d-76 мм). В верхней части экрана приварены шпильки крепления кронштейна. Кронштейны и экран поставляются в разобранном виде, что существенно уменьшает объем упаковки.

Приставки, столы для совещаний.

Крышки приставок, а так же крышки стола для совещаний и журнального стола, технологически повторяют крышки столов.

В зависимости от необходимости и места применения приставки могут иметь разное подстолье. Приставки, располагающиеся сбоку от основного стола, могут опираться как на опору-колонну (диаметр трубы 100 мм, диаметр нижнего диска 400 мм) так и на тумбу с поворотным механизмом. Брифинг приставки опираются на опору колонну. В качестве подстолья стола для заседаний использованы четыре опоры (диаметр трубы 76 мм), одна опора-колонна (диаметр трубы 100 мм, диаметр нижнего диска 500 мм). Журнальный стол комплектуется опорой-колонной (диаметр трубы 100 мм, диаметр нижнего диска 500 мм). Все опоры имеют хромированные вставки и имеют регулировку по высоте 710(+15 мм).

Крепление крышек приставок к основному столу и крепление крышек стола для совещаний между собой производится специальным кронштейном.      Кронштейн является как конструкционным, так и декоративным элементом коллекции. Раздвигая крышки, он визуально делит рабочую поверхность стола на функциональные зоны. Отделка кронштейна выполнена таким образом, чтобы не нарушить цветовой ансамбль кабинета. Блестящий хромированный он удачно перекликается с хромированными элементами опор, ручками и выгодно подчеркивает благородное матовое покрытие пленки.

Тумбы.

В коллекции используется четыре варианта тумб: выкатная, поворотная тумба без компьютерного отделения, поворотная с отделением для системного блока компьютера и поворотная с отделением для системного блока с закрывающимся фасадом. В стандартную комплектацию тумб включен центральный замок шуфляд. Тумбы с отделением для системного блока с фасадом комплектуются замком.

Каркасы тумб изготовлены из ДСтП 18 мм серого цвета, фасады из МДФ 19 мм. Крышка выкатной тумбы изготовлена из МДФ 19 мм, а крышка поворотной тумбы из МДФ 28 мм. Все поворотные тумбы опираются на колесную опору высотой 100 мм. Выкатная тумба опирается на колесную опору высотой 55 мм.

Шкафы.

Представленные в коллекции каркасы шкафов могут иметь ширину 450 мм или 900 мм и три варианта высот: 790, 1250 и 2010 мм.

Каркасы шкафов изготовлены из ДСтП 18 мм, полки из ДСтП 25 мм серого цвета. Задние стенки также из ДСтП 18 мм. Каркасы устанавливаются  на пластмассовые регулируемые опоры.

Топы декоративные 4-х размеров могут накрывать несколько шкафов. Они изготовлены из плиты MDF 19 мм и облицованы пленкой ПВХ методом вакуумного прессования. Кромки топов профильно обработаны. Декоративные боковые стенки шкафов также имеют три высоты, соответствующие каждому типоразмеру каркаса. Так же как и топы, они изготавливаются из MDF, но профильная кромка имеется только с одной стороны.

Фасады к шкафам представлены в трех вариантах:

- Фасады из MDF 19 мм, имеющие закругленные кромки радиусом 3 мм по периметру, облицованные пленкой ПВХ.

- Фасады из алюминиевого узкого профиля со стеклом.

- Фасады из алюминиевого широкого профиля со стеклом.

Каждый из видов фасадов имеет три высоты. Все одиночные фасады, за исключением высоких (1970 мм), имеют правое и левое исполнение. Высокий фасад абсолютно симметричен и может использоваться для открывания в обе стороны.

Особенностью данной линейки шкафов является универсальность каркасов. Поставив на малый каркас средний, мы получаем высокий каркас, таким образом, используя только 2 типоразмера каркасов, мы получаем все высоты, что позволяет уменьшить складскую программу. Надо отметить, что каркасы без топов и декоративных боковых стенок не применяются.

Размеры дверей подобраны так, что можно используя всего три типоразмера получать различные комбинации шкафов.

Шкаф с комбинированными фасадами можно получить только путем поставки на малый каркас среднего.

# 3.МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

Основные материалы, используемые в производстве коллекции мебели «Максимус»:

- MDF производства фирмы Kronopol (Польша).

- ламинированная ДСтП фирмы Kronospan (Чехия), Kronopol (Польша).

- кромка ПВХ фирм Dollken, Rehau (Германия).

- пленка ПВХ фирм Hornschuch (Германия), Alfaterm (Италия).

- рамки алюминиевые фирм Rejs, Zobal (Польша).

- ручки  фирмы Gamet (Польша).

- крепежная фурнитура  фирм Германии, Италии, Польши.

4.ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Коллекция выпускается в следующих цветах:

- вишня Саванна (81) - Пленка (крышки, топы, декоративные боковины, фасады)

- орех Артемида (61) - Пленка (крышки, топы, декоративные боковины, фасады)

- яблоня Локарно (Р1) - Пленка (крышки, топы, декоративные боковины, фасады)

- серый (В1) - ДСтП-18мм. (каркасы тумб и шкафов)

# Text boxes

Узкий профиль

Широкий профиль

Применяемая ручка.