Редакция от 3 ноября 2011 г.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Коллекция мебели для руководителя «Максимус», отвечает самым современным требованиям к эргономике и дизайну офисной мебели. В производстве этой мебели используются передовые технологии  и современные материалы.

Максимус создает великолепные условия для эффективного управленческого процесса и по праву занимает лидирующие позиции среди директорских кабинетов.

Максимус -  мебель для успешных и стильных людей, которые знают себе цену и тщательно выбирают вещи, которые их окружают.

Фигурный профиль кромки рабочих поверхностей подчеркивает плавные формы столов и доставок.

Цветовое сочетание серебристого и яблони Локарно создают ощущение комфорта и уюта в рабочем кабинете.

Современная технология производства коллекции мебели Максимус определяет её высокое качество, долговечность и надежность.

В состав коллекции входят:

- столы

- приставки к столам

- тумбы

- столы для переговоров

- шкафы

- топы декоративные

- декоративные боковые стенки

- фасады шкафов

В производстве используется MDF плита толщиной 19,28 мм производства «KRONOPOL» (швейцарский концерн «KRONO»), ленки ПВХ производства «Renolit», «Hornschuch», Германия,  Alfater (Италия), ламинированная ДСтП толщиной 16,19,25 мм класса Е1 производства «KRONOPOL» (швейцарский концерн «KRONO»).

2.ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЛЕКЦИИ

Столы

Коллекция Максимус объединяет несколько видов рабочих столов шириной от 1800 мм до 2200 мм. Имеется также, угловое рабочее место, которое представляет собой соединение стола и боковой приставки на едином подстолье. Все столы имеют 2 варианта передней панели - высокую и низкую. Также в коллекции присутствует журнальный столик высотой 510 мм. Некоторые столы имеют правое и левое исполнение. У всех столов предусмотрена регулировка высоты.

Столешницы изготавливаются из MDF 28 мм, имеют профильно обработанную кромку и облицованы пленкой ПВХ методом вакуумного прессования.

Опоры столов выполнены в виде «пирога», снаружи MDF 19 мм с профильной кромкой облицованной аналогично столешнице, а внутри вставка из ДСтП 18 мм серого цвета.

Передняя панель стола  изготавливается из ДСтП 16 мм.

Приставки к столам

Крышки приставок изготавливаются из MDF 28 мм, имеют профильно обработанную кромку и облицованы пленкой ПВХ методом вакуумного прессования. Для поддержки приставок используются опоры Ø80 мм из гофрированного алюминия. Приставки крепятся к столам при помощи специальных пластин. Для универсальности расположения некоторые из приставок имеют правое и левое исполнение

Тумбы

Каркасы тумб изготовлены из ДСтП 16 мм. Крышки тумб и фасады ящиков изготовлены из MDF 19 мм, имеют профильную кромку и облицованы пленкой ПВХ методом вакуумного прессования. Ящики установлены на металлические роликовые направляющие. Тумбы имеют центральный замок.

Столы для переговоров

В коллекции широко представлены столы для переговоров от небольшого круглого стола до конференц-системы, с помощью, которой можно создать стол для любого количества человек. Конструкция столов для переговоров полностью соответствует конструкции рабочих столов.

Шкафы

Представленные в коллекции каркасы шкафов могут иметь ширину 450 мм или 900 мм и три варианта высот: 790, 1250 и 2010 мм. Все каркасы шкафов выполнены в сером цвете.

Изготовлены каркасы из ДСтП 18 мм, полки из ДСтП 25 мм. Задние стенки также из ДСтП 18 мм. Каркасы устанавливаются  на пластмассовые регулируемые опоры.

Особенностью данной линейки шкафов является универсальность каркасов. Поставив на малый каркас средний, мы получаем высокий каркас, таким образом, используя только 2 типоразмера каркасов, мы получаем все высоты, что позволяет уменьшить складскую программу. Надо отметить, что каркасы без топов и декоративных боковых стенок не применяются.

Размеры дверей подобраны так, что можно используя всего три типоразмера получать различные комбинации шкафов.

Шкаф с комбинированными фасадами можно получить только путем поставки на малый каркас среднего.

# Топы декоративные

Топы декоративные изготовлены из MDF 19 мм, имеют профильно обработанную кромку, облицованы пленкой ПВХ методом вакуумного прессования. Топы могут быть разных типоразмеров от 498мм, накрывающий один шкаф до 2742мм, накрывающий три шкафа.

## Декоративные боковые стенки

Также как и топы, декоративные боковые стенки изготовлены из MDF 19мм но, профильная кромка имеется только с одной стороны.

Декоративные боковые стенки шкафов имеют три высоты, каждая из которых  соответствует определенному типоразмеру каркаса.

## Фасады шкафов

Фасады шкафов представлены в трех вариантах:

1. Фасады из MDF 19 мм, имеющие закругленные кромки радиусом 3 мм по периметру, облицованные пленкой ПВХ.

2. Фасады из алюминиевого узкого профиля со стеклом.

3. Фасады из алюминиевого широкого профиля со стеклом.

Каждый из видов фасадов имеет три высоты. Все одиночные фасады, за исключением высоких (1970 мм), имеют правое и левое исполнение. Высокий фасад абсолютно симметричен и может использоваться для открывания в обе стороны.

3.МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

Основные материалы, используемые в производстве коллекции мебели «Максимус»:

- MDF производства фирмы Kronopol (Польша).

- ламинированная ДСтП фирмы Kronospan (Чехия), Kronopol (Польша).

- кромка ПВХ фирм Dollken, Rehau (Германия).

- пленка ПВХ фирм Hornschuch (Германия), Alfaterm (Италия).

- рамки алюминиевые фирм Rejs, Zobal (Польша).

- ручки  фирмы Gamet (Польша).

- крепежная фурнитура  фирм Германии, Италии, Польши.

4. ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Коллекция выпускается в двух основных и одном дополнительном цвете.

Основные цвета:

- Яблоня Локарно (Пленка - крышки,  топы, декоративные боковины, фасады, ДСтП - корпуса тумб)

- Серый (только ДСтП - каркасы шкафов, вставка в опоре)

Дополнительный цвет:

- Серебристый (Пленка - крышки, топы, декоративные боковины, фасады)

# Text boxes

Опора стола.

Узкий профиль

Широкий профиль